## Slide 1: Entwicklung eines kostengünstigen, experimentellen Modalanalyse-Systems
Masterarbeit – Schlusspräsentation
Roman Rüttimann
Betreuung: Nino Ceresa

## Slide 2: Zeitplanung
März |  |  |  | April |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  |  | Juli |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  | 
KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40
Recherche
Versuche
Erweiterung
Bericht
Interfaces
Impulshammer
Puffer
Beschleunigungs IC
Kraftmesszelle
Master – Slave Kommunikation
Abgabe
Zwischen-präsentation
Schluss- präsentation

## Slide 3: Inhalt
Einleitung
Komponenten eines experimentellen Modalanalysesystems
Impulshammer
Beschleunigungssensor
Schnittstellen und Software
Fazit, weiteres Vorgehen
EMA: Experimentelle Modalanalyse

## Slide 4: Motivation
Die experimentelle Modalanalyse (EMA) ist ein mächtiges Werkzeug zur Validierung von Simulationsmethoden für Werkzeugmaschinen (WZM).
Kommerzielle EMA-Systeme sind zu teuer und erfordern erfahrene Bediener. Sie werden daher oft nicht eingesetzt.
Fortschritte in mikromechanischen Sensoren (MEMS) eröffnen einer neue Sparte an Sensoren den Einsatz in EMA-Systemen.

## Slide 5: Aufgabenstellung
Auf Basis von günstigen Sensoren und Mikrokontrollern, sowie freier open-source Software, soll ein preiswertes Messsystem zur Erfassung von Eingangs- und Antwort Signal in einer EMA (EMA-System) entwickelt werden.
Das EMA-System soll eine Bandbreite von mindestens 300 Hz abbilden können.

## Slide 6: Inhalt
Einleitung
Komponenten eines experimentellen Modalanalysesystems
Impulshammer
Beschleunigungssensor
Schnittstellen und Software
Fazit, weiteres Vorgehen
EMA: Experimentelle Modalanalyse

## Slide 7: Komponenten eines EMA-Systems
Impulshammer
Impulshammer
Erreger
Struktur
Verstärker
Übertra-gung
Analyse
Anzeige
Speicher
Sensor
Wandler
ADC
Messgrösse
Spannungsgrösse
Anzeigewert
V
t
Abtasten
Quantifizieren
Sensor
Analyse
()
Beschleunigungssensor

## Slide 8: Inhalt
Einleitung
Komponenten eines experimentellen Modalanalysesystems
Impulshammer
Beschleunigungssensor
Schnittstellen und Software
Fazit, weiteres Vorgehen
EMA: Experimentelle Modalanalyse

## Slide 9: Impulshammer
Kommerzielle Systeme:
Piezokeramik + Ladungsverstärker
Unterschiedlich harte Spitzen
Spezialisiert für Impulsmessung
Kostengünstiger Prototyp:
DMS Kraftmesszelle + Spannungs- verstärker
Unterschiedlich harte Spitzen
Sensor wird in Waagen eingesetzt
  Kostengünstig
  Keine dynamische Kennwerte
  Signalqualität muss evaluiert werden

## Slide 10: Piezoelektrische Sensoren
Seismische Masse
Piezo-keramik
: Kraft
: Beschleunigung
: Erzeugte Ladung
: Spannung
Passiv, geringe Ladungen
Volatil, vor allem bei kleinen Belastungen
Temperaturabhängig
Notes: Wird Vorgespannt
Geringe Ladungen -> teurer Ladungsverstärker / niederohmigen Kabel
Können grosse Bandbreiten abdecken

## Slide 11: Dehnungsmesstreifen (DMS)
Aktiv
In Wheatstone-Messbrücken können Temperatureinflüsse besser kompensiert werden
Kommen bei grossen Kräften und Monitoring-Aufgaben zum Einsatz
Höchste Genauigkeiten möglich
Kraftmesszelle im Prototypen DYMH-103:
  Wird als Wägezelle eingesetzt
  Wird in grossen Stückzahlen produziert
  Für den statischen Gebrauch optimiert
Notes: Brückenbau Monitoring

## Slide 12: Hammer-Hammer-Test (HH)
Beschreibung:
Hammerspitzen werden gegeneinander gestossen
Sensorparameter: Piezo DYMH-103
  Abtastrate:
  Messbereich:
  Quantisierung - (Arduino Due)
Ziel:
Evaluierung Signalqualität der Kraftmesszelle
1
2
3
4
5
Piezo + Verstärker
Spitze PVC weich
Spitze 34CrMo4
Kraftmesszelle DYMH-103
Verstärker AD627

## Slide 13: HH Signalauswertung
Die Signalamplitude der DMS-Kraftmesszelle wurde anhand der Amplitude des Piezo skaliert ().
Auflösung Piezo ()
Notes: DYMH-103 ohne Aliasing-Filter, da tiefer Frequenzgang bei Anregung mit weicher Spitze

## Slide 14: HH Signalauswertung
Schnelle Fourier-Transformation (FFT)
Frequenzen werden mit weicher Hammerspitze nicht angeregt

## Slide 15: Hammer-Hammer Erkenntnis und weiteres Vorgehen
Mit einer weichen PVC Hammerspitze kann der Prototyp mit DMS Kraftmesszelle die Anregungsbandbreite von abbilden.
Für weitere Anregungsfrequenzen müssen Tests mit anderen Hammerspitzen durchgeführt werden.
Für eine bessere Signalauflösung muss ein dezidierte Analog-Digital-Wandler (ADC) eingesetzt werden.

## Slide 16: Inhalt
Einleitung
Komponenten eines experimentellen Modalanalysesystems
Impulshammer
Beschleunigungssensor
Schnittstellen und Software
Fazit, weiteres Vorgehen
EMA: Experimentelle Modalanalyse

## Slide 17: Komponenten eines EMA-Systems
Impulshammer
Erreger
Struktur
Verstärker
Übertra-gung
Analyse
Anzeige
Speicher
Sensor
Wandler
ADC
Messgrösse
Spannungsgrösse
Anzeigewert
V
t
Abtasten
Quantifizieren
Sensor
Analyse
()
Beschleunigungssensor

## Slide 18: Beschleunigungssensoren
Sensor: Kommerziell, Piezo LIS3DSH
Messprinzip: Piezoelektrisch Kapazitiv
Dynamikbereich:
Bandbreite: (Nyquist)
Spektrale Rausch- leistungsdichte: (bei ) (bei und )
Rausch-Level: (bei ) (bei und )
Bild von der PCB-Webseite

## Slide 19: Hammer-Beschleunigungssensor-Test (HA)
Beschreibung:
Kommerzieller Piezo Beschleunigungssensor und MEMS Beschleunigungssensor werden nahe beieinander auf Testaufbau Positioniert.
Testaufbau wird durch Impulshammer angeregt
Sensorparameter: Piezo LIS3DHS
  Abtastrate:
  Dynamikbereich:
  Quantisierung - -
Ziel:
Evaluierung Signalqualität des MEMS-Beschleunigungssensors

## Slide 20: HA Testaufbau (Andromeda)
Testaufbau für Linearantriebe
Kinematische Kette:
X
Y
Z

## Slide 21: HA Testaufbau (Andromeda)
X
Y
Z
Hammer-Anregung
Piezo Beschleunigungssensor
LIS3DSH
X
Y
Z
Notes: Vorschubwagen, Platte am Ende des Arms

## Slide 22: HA Signalauswertung
Signal von Sensor LIS3DSH auf 0 gemittelt
Auch Amplituden in und vom LIS3DSH sind kleiner als diese vom Piezo
Höhere Amplituden vom Piezo in negativer z-Richtung

## Slide 23: HA Signalauswertung
Dominante Frequenz bei etwas über auf beiden Sensoren ersichtlich
Frequenzbereich von bis muss weiter untersucht werden
Frequenzen über werden nicht mehr angeregt, Tests mit anderen Hammerspitzen nötig
Notes: Verschiebung Piezo bei niedrigen Frequenzen, weil asymmetrische Amplitude

## Slide 24: Hammer-Beschleunigungssensor Erkenntnisse und weiteres Vorgehen
Dominante Frequenz wird auch beim MEMS Sensor angeregt
Frequenzen im Bereich zwischen bis müssen weiter untersucht werden
Der MEMS Sensor muss kalibriert werden
  Bekannte Masse, frei schwingend

## Slide 25: Inhalt
Einleitung
Komponenten eines experimentellen Modalanalysesystems
Impulshammer
Beschleunigungssensor
Schnittstellen und Software
Fazit, weiteres Vorgehen
EMA: Experimentelle Modalanalyse

## Slide 26: Schnittstellen
Schnittstellen zur Datenübertragung sind begrenzt durch unterschiedliche Kabellängen.
Aus diesem Grund können nicht alle Sensoren direkt von einem Zentralen Mikrokontroller (MCU) ausgelesen werden.
Verwendete Schnittstellen: USB SPI RS-485 Analog
System:
Beschleunigungs-sensor
Kraftmess-zelle
MCU Master
MCU Sklave
CPU
Verstärker
MCU: Mikrokontroller
CPU: Computer Prozessor

## Slide 27: Mikrokontroller Software
Anforderungen:
  Echtzeitauslesen von Daten
  Sensor Parameter und Auslesefrequenz müssen über einen CPU-Befehl einstellbar sein
Umsetzung:
  Jeder MCU sammelt Daten mit zugehörigem Zeitstempel in einem «First In – First Out»-Puffer (FIFO-Puffer)
  Wenn keine Messung durchgeführt wird, können Daten vom Puffer and den CPU übermittelt werden
MCU: Mikrokontroller
CPU: Computer Prozessor

## Slide 28: Datenfluss
MCU
Zeitstempel
Kraftauslenkung
Messung
FIFO-Puffer
Paket
Datenpaket
Erkennung
MCU
Zeitstempel
X-, Y- und Z- Beschleunigung
Messung
FIFO-Puffer
Paket
Datenpaket
CPU
Übermittlung
Übermittlung

## Slide 29: Standardisierte Kommunikation
<[/]> Start- und Endbytes (hier in Ascii)
(reg) Register / Addresse der Nachricht
(#Bytes) Grösse der Daten in Bytes
(Daten) Informationsbytes
<[ (reg) (#Bytes) (Daten) ]>

## Slide 30: Software Herausforderungen
Synchronisation
  Die MCUs müssen ihre Zeitstempel vor jeder Messung synchronisieren können
  Frequenzdrift in Oszillatoren wird aufgrund von kurzen Messzeiten () vernachlässigt
Geschwindigkeit
  Wird der Rechenaufwand der Software für die MCUs zu teuer, so kann das die Abtastfrequenz der Sensoren begrenzen.

## Slide 31: Inhalt
Einleitung
Komponenten eines experimentellen Modalanalysesystems
Impulshammer
Beschleunigungssensor
Schnittstellen und Software
Fazit, weiteres Vorgehen
EMA: Experimentelle Modalanalyse

## Slide 32: Fazit

## Slide 33: Weiteres Vorgehen
Arbeitspakete
  Impulshammer:
    Weitere Tests müssen durchgeführt werden
  Beschleunigungssensor:
    Weitere Tests müssen durchgeführt werden
  Software:
    Zeit-Synchronisation muss implementiert werden
    Laufzeit muss geprüft werden
  Schnittstellen:
    Falls Software zum limitierenden Faktor wird müssen dezidierte Komponenten zwischengeschaltet werden
      z.B. einen Analog zu Digital Konverter (ADC) für Ausgangssignal der Kraftmesszelle
  Komplett-System-Tests:
    Vereinen und Überprüfen aller Arbeitspakete

## Slide 34: Ausblick
Industrialisierung des EMA-Systems
  Miniaturisierung mit Leiterplatten mit Pick-and-Place Automatisierung auch für kleine Stückzahlen erschwinglich

## Slide 35: Ende

## Slide 36: Zusatz-Slides

## Slide 37: Experimentelle Modalanalyse
Bei einer Experimentellen Modalanalyse (EMA) wird eine Werkzeugmaschine (WZM) mit einer dynamischen Kraft angeregt
An vorher definierten Positionen wird ein Antwortsignal in Form von Position, Geschwindigkeit oder Beschleunigung gemessen
Eine Eigenwertzerlegung von der Matrix aller Übertragungsfunktionen von Krafteingangssignal zu Antwortsignal ermöglicht die Bestimmung der dynamischen Charakteristika
  Eigenfrequenzen
  Eigenmodes und
  Dämpfungen
Ein EMA-System dient zur Erfassung von Messdaten für die EMA.

## Slide 38: Experimentelle Modalanalyse (EMA)
Finde die modalen Parameter um das dynamische Verhalten einer Struktur zu beschreiben
Vorversuche
Messpunkte wählen
Messdaten aufzeichnen
Modes identifizieren
Geometrie modellieren
Schwingformen
Notes: Eigenfrequenzen, Eigenschwingformen
Vorv.: Linearität,

## Slide 39: Erreger
Verschiedene Mittel Schwingungen in die Struktur zu bringen
Impulshammer
Shaker
Umwucht
Maschinenachsen
Prozesskräfte
t
x

## Slide 40: Sensor
Messprinzipien zur Erfassung von Schwingungen
Piezoelektrisch
Kapazitiv
DMS

## Slide 41: Kapazitive Sensoren
Kleinste Baugrössen möglich
Kapazitätsänderungen im Bereich von
ADC muss im integrierten Schaltkreis erfolgen
Kostengünstig durch Minia- turisierung

## Slide 42: Beschleunigungssensoren (Formeln)
: Rausch-Level
: Spektrale Rauschleistungs- dichte
: Frequenz
: Bandbreite
: Höchste Frequenz
: Abtastfrequenz
Annahme:
Nyquist-Shannon

## Slide 43: Kostengünstiges EMA-System
Einsatz kosteneffektiver Sensoren wo möglich
  DMS-Kraftmesszelle zur Messung des Eingangssignals
  Kapazitive MEMS zur Messung der Antwort
Datenakquisition mittels lizenzfreier Arduino-Software auf Mikrokontrollern
Bewertung in Vergleichstest zu einem herkömmlichen EMA-System
Erweiterung auf mehrere Sensoren
Bilder von der Arduino resp. der Robotdyn-Webseite
Notes: MEMS – Mikro-Elektronisch-Mechanische-Systeme

## Slide 44: Schnittstellen
§
Data & Timestamp
Master
Integrierter Schaltkreis (IC)
ADC
Analyse
Anzeige
Speicher
Sensor
Slave 1
…
Slave n
…
Interrupt
Request
Data
Clock Sync
Request
Initialization
Data & Timestamp
Sensor-messungen in Warteschleife
Datenak-quisition von einem oder mehr Slaves
Erreger
Struktur
SPI []
EIA-485 []
USB []
Protokol []
Notes: Structure Box I/O graph

## Slide 45: Schnittstellen Protokolle
SPI
Serial Peripheral Interface
EIA-485
Differential Transmission Standard
USB
Universal Serial Bus
Bilder von der Sparkfun- resp. der mbedded-Webseite
Notes: EIA: Electronic Industries Alliance (Auch bekannt unter RS-485)
Webseiten:
https://cdn.sparkfun.com/assets/c/7/8/7/d/52ddb2dcce395fed638b4567.png
https://blog.mbedded.ninja/electronics/communication-protocols/rs-485-protocol/rs-485-typical-application-diagram-with-ti-sllse11d.pdf.png

## Slide 46: Breadboard Konfiguration
Sensor IC
Slave, Zyklischer Buffer
Master, Datenak-quisation
EIA-485
Wandler

## Slide 47: Aliasing Fehler
t
x
Enhält ein Signal höherfrequente Anteile als nach Shannon zul- ässig, so erscheinen diese An- teile nach der Fouriertransfor- mation bei tieferen Frequenzen
Theorem von Shannon:
Signale müssen vor der Fouriertransformation tiefpass- gefiltert werden

## Slide 48: Schnelle Fourier Transformation (FFT)
Diskrete Fouriertransformation:
Symmetrien der diskreten Fouriertransformation werden genützt um den Rechenaufwand von auf zu kürzen
: Anzahl Messpunkte

## Slide 49: Bilden der Frequenzgänge
Diskreter Frequenzgang:
Der Frequenzgang der Kraft zur Verlagerung entspricht der dynamischen Nachgiebigkeit
Diese ist in mechanischen Systemen symmetrisch:
: FFT des Eingangs
: FFT des Ausgangs

## Slide 50: Aufbau - Impulshammer
Entwicklung eines Impulshammers auf Basis einer DMS-Kraftmesszelle oder eines Kapazitiven Beschleunigungssensors
Querschnitt: Auszug aus Qualität von WZM von Dr. Daniel Spescha

## Slide 51: Multi Rigid Body Modal Analysis
: Statevector
: Inputvector
: Outputvector
Mass
Symmetric
Positive Definite
Damping
Symmetric
Positive Semidefinite
Stiffness
Symmetric
Postitive Semidefinite
Input
Output